4. GYAKORLAT: AMERIKAI JÁRŐRAUTÓ SZIRÉNA

Szeretne készíteni saját maga egy olyan kürtöt, amely hasonlít a benzinszállító autókéhoz? Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy kibontakoztassuk kreatív elménket egy igazi rendőrautó sziréna létrehozásához.

A szükséges eszközök

2db 1k ellenállás

2db 22k ellenállás

1db 270 Ohm ellenállás

1db 47k ellenállás

1db 27k ellenállás

1db 470 Ohm ellenállás

4db NPN tranzisztor

2db 0.047(F kerámia kondenzátor

1db 0.01(F kerámia kondenzátor

1db 10(F elektrolit kondenzátor

1db 100(F elektrolit kondenzátor

14 vezeték

Az áramköri elemek bekötése

A gyakorlat végrehajtásához kövesse a következő lépéseket vagy használja a kapcsolási rajzot.

- Helyezze az 1k ellenállást a B17 és a H17 furatokba.

- Helyezze az 1k ellenállást a L10 és a S11 furatokba.

- Helyezze a 22k ellenállást a G18 és a N18 furatokba.

- Helyezze a 22k ellenállást a G23 és a N23 furatokba.

- Helyezze a 270 Ohm ellenállást a B19 és a B23 furatokba.

- Helyezze a 47k ellenállást a M14 és a S14 furatokba.

- Helyezze a 27k ellenállást a S17 és a (-) furatokba.

- Helyezze a 470 Ohm ellenállást a J11 és a L8 furatokba.

- Illessze a 0.047(F kerámia kondenzátort a H20 és az L19 furatokba.

- Illessze a 0.047(F kerámia kondenzátort a G20 és a H21 furatokba.

- Illessze a 0.01(F kerámia kondenzátort az M12 és az S12 furatokba.

- Helyezze a 100(F elektrolit kondenzátor negatív oldalát  a (-), a pozitív oldalát pedig az N22 furatokba.

- Helyezze a 10(F elektrolit kondenzátor negatív oldalát  az M13 a pozitív oldalát pedig a J13 furatokba.

- Illessze az NPN tranzisztor emitter lábát a J16, kollektor lábát a H16, a bázis lábát a G16 furatokba. (a tranzisztor lapos oldala jobbra nézzen)

- Illessze az NPN tranzisztor emitter lábát a J25, kollektor lábát a H25, a bázis lábát a G25 furatokba. (a tranzisztor lapos oldala jobbra nézzen)

- Illessze az NPN tranzisztor emitter lábát az N25, kollektor lábát a P25, a bázis lábát a Q25 furatokba. (a tranzisztor lapos oldala balra nézzen)

- Illessze az NPN tranzisztor emitter lábát az U20, kollektor lábát a T20, a bázis lábát a S20 furatokba. (a tranzisztor lapos oldala jobbra nézzen)

Huzalozás

(+)V6 - 73, J19 - (-), J24 - (-), U19 - (-), B16 - L7, B25 - 50, G22 - L20, H24 - 49, J15 - P21, L6, - 72, M15 - S16, N20 - N21, Q21 - T19, S15 - T16

Bekapcsolás

Az üzemmód kapcsolót csúsztassa SWITCH állásba. Ekkor a kürt hangja lesz hallható.

A működés leírása

A kürt hangját egy astabil multivibrátor nevű áramkör hozza létre. Erről az áramkörről a kezelési útmutató későbbi fejezeteiben részletesebben fogunk tanulni.