341. gyakorlat   decimális - bináris kódoló

U1  74HC02 	R1  10 kOhm	R5  2,7 kOhm 		R9   470 Ohm   	C1  0,1 µF

U2  74HC4511 	R2  10 kOhm 	R6  2,2 kOhm		R10 470 Ohm 		C2  0,1 µF

Q1  PNP 	R3  10 kOhm	R7  2,7 kOhm 		R11 470 Ohm

R4  10 kOhm	R8  470 Ohm

Ez az áramkör közvetlenül a LED kijelzőn megjelenítheti a lenyomott (S1-S8) gombok számát. A vázlatból látható, hogy ez az áramkör egy kódolóból (A) áll, amely átalakítja az 1-8 decimális számokat bináris számokká és egy dekódolóból (B) áll, amely a bináris számokat decimális számokká alakítja. A kódolt adatok a 1-es - 4-es LED-ken jelennek meg és a dekódolt adatokat a LED kijelző jeleníti meg.

Az összeállítás  után kapcsolja be a készüléket [on]. Ekkor az S1-S8 természetesen kikapcsolt [off] helyzetben vannak, így sem az 1-es LED sem a 4-es LED nem világítanak és 0 látható a LED kijelzőn, amint azt az 1. ábra mutatja. Most nyomja meg az S5-t és nézze meg mi történt a LED-kel. Meg tudta jegyezni, hogy az 1-es LED és a 3-as LED világítottak és az 5-ös szám volt látható a LED kijelzőn? Nyomja meg a többi gombokat (S1-S8) is és figyelje meg hogyan jelennek meg a számok a kijelzőn.

| Decimális | Dekódoló bemenet |
| --- | --- |
| szám | D | C | B | A |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 0 1 1 0 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |

led on: 1 vagy H (magas),

led off: 0 vagy L (alacsony)