# 5 ) Rádió áramkör

## 62. GYAKORLAT: "DETEKTOROS" RÁDIÓ

Visszatérve a korábbi idők rádióihoz, azt mondhatjuk, hogy a detektoros rádiók széles körben elterjedtek (nagyszüleink talán még emlékeznek rájuk). Ez a gyakorlat a klasszikus detektoros rádió egy újra fejlesztett verzióját mutatja be.

A gyakorlat megkezdése előtt, szükség van egy külső antenna felállítására. Egy felnőtt segítségére van szükség az antenna kihelyezéséhez!

Ezenkívül szükség van a föld összeköttetésekre. Egy szigetelt vezetéket a hideg vizes csaphoz vagy egy földelt rúdhoz kell a kötni. A föld csatlakozás kialakításához, szükség van egy felnőtt segítségére.

Észre vehető, valami érdekes az áramkör kapcsolási rajzán? Nem felejtettük el a telepeket - Ez az áramkör nem használ ilyesmit. Ehhez a kísérlethez, a tápellátást maga a rádió jel biztosítja.

Amikor a rádió jel eléri a külső antennát, kis áram keletkezik az antennában. A belső vezeték ezeket az áramokat elvezeti az antenna tekercshez. AC áramokról van szó és a frekvenciáik különbözőek.A hangoló szabályozó kiválasztja az egyik frekvenciát (emlékezzünk a változtatható /forgó/ kondenzátor működésére) és az áramot elvezeti a diódához.

A dióda (emlékezzünk rá!) az AC jelet DC jellé egyenirányítja. Mindez hallható a fülhallgatóban.

Ez a gyakorlat lehetővé teszi az AM műsorszóró állomásokra történő hangolást. A hangoló szabályozót állítsuk arra az állomásra, amelyet hallgatni szeretnénk. Ne lepődjünk meg, ha minden amit ezzel az áramkörrel hallunk, egy hangos helyi állomás. Ha néhány kilométerrel távolabb laknánk a legközelebbi AM állomástól, valószínűleg semmit sem hallanánk. A külső antenna használatakor, törekedjünk a legjobb eredmények elérésére.