358. gyakorlat   digitális időkapcsoló (1 - 7) perc

U1   555 	R1  100 kOhm  	R6  10 kOhm 	C3  0,01 µF 	C8  0,1 µF

U2  74HC00 	R2  470 Ohm 		R7  10 kOhm 	C4  0,1 µF 	C9  0,1 µF

U3  74HC02 	R3  47 kOhm 		R8  22 kOhm 	C5  0,1 µF 	D1  Si

U4  74HC191 	R4  10 kOhm 		C1  0,01 µF 	C6  0,1 µF 	D2  Si

U5  74HC4511 	R5  10 kOhm 		C2  100 µF 	C7  0,1 µF 	D3  Si

Ennél a gyakorlatnál digitális időkapcsolót készít, amelyet 1 és 7 perc időtartományban állíthat be. Az időkapcsoló LED kijelzője a hátralévő időt mutatja 1 perces időközzel, amíg el nem éri a ”0” pontot.

A vezetékezés után ellenőrizze, hogy az S1 - S4 kapcsolók ki legyenek kapcsolva [off] és kapcsolja be a készüléket [on]. Az S1 - S3 csúszó kapcsolók 20 - 22 három digitális helynek felelnek meg. Állítsa S1 - S3 kapcsolókat a kívánt decimális perc értékekre ”1” - ”7” között. (Például, 5 perc beállításához állítsa az S1-t  BE [on], az S2-t KI [off] és az S3-t BE [on] helyzetre.) Nyomja meg az S4 gombot és a perc érték megjelenik a LED kijelzőn. Most engedje fel az S4-t az időkapcsoló indításához. Az időkapcsoló beállítását a teljesítményszabályozó segítségével 1 percen belül módosíthatja.

Az U1 555 1-perces időintervallummal rendelkező időkapcsoló. Ha megnyomja az S4-t, az S1 - S3 kapcsolókkal választott időtartamot beprogramozza az U4 számlálón. Az U5 dekóder dekódolja az előre beállított időtartamot és megjeleníti a LED kijelzőn. Az időkapcsoló percenként küld egy impulzust a számlálóra, így az U4 ”1” fokozatokkal (egyenként) számlál vissza. Amikor eléri a ”0”-t a számláló leáll.