## 20. GYAKORLAT: ELEKTRONIKUS IDŐZÍTŐ

A 18. gyakorlatban láthattuk, hogy a kondenzátor tárolja és kisüti a villamos töltéseket. Megfigyelhető, hogy a kondenzátoroknak szükségük van egy bizonyos időre a töltéshez és a kisütéshez. Valószínűleg sokan gondoltunk már  arra, hogy ez a tény  jól felhasználható néhány fajta időzítő áramkörben -- és jól gondoltuk.

A huzalozás befejezése előtt állítsa a kiválasztó kapcsolót a felső pozícióba. A huzalozás befejezése után a kapcsoló néhány másodpercig maradhat ebben az állásban. Ezután csúsztassa az alsó helyzetbe. A LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Hosszabb ideig világított volna, ha a kiválasztó kapcsolót néhány másodperccel tovább hagytuk volna a felső helyzetben.

Nem lesz nehéz kitalálni az áramkör működési elvét. Ez a kísérlet a 17. és 18. kísérlet kombinációja. Kicserélhetjük a 10 (F kondenzátort egy 100(F kondenzátorra és nézzük meg, hogy mi történik (ellenőrizzük, hogy a csatlakozás pozitív (+) sarka megfelelő helyen legyen).

Mit gondol mi fog most történni? Próbáljon meg hozzáadni egy másik kondenzátort sorosan majd  párhuzamosan és nézze meg, hogy milyen hatása van az áramkör működésére. Jegyezze meg, hogy mi történik, amikor bármilyen változás jön létre.