307. gyakorlat   v - f (feszültség - frekvencia) átalakító

U1  324 	RC  47 kOhm   	R4  10 kOhm 	C1  0,001 µF

Q1  NPN 	R1  1 kOhm 		R5  33 kOhm 	CA 0,01 µF

RA  470 Ohm 	R2  2,7 kOhm 		R6  10 kOhm	D1  Si

RB  47 kOhm	R3  10 kOhm 		R7  4,7 kOhm

Itt egy V-F konvertert készítünk. Mit gondol, mit jelent a V és mit az F? Nem olyan nehéz. A V a feszültség és az F a frekvencia. Így a V-F átalakító egy olyan berendezés, amely a feszültséget frekvenciává alakítja.

A kapcsolási vázlat mutatja, hogy az 1-es IC egy integrált áramkör és  integrált feszültséget ad le. Ha ezt a kimenő feszültséget a 2-es IC-re (komparátor) visszük, akkor ennek a feszültségnek megfelelő frekvenciát kapunk. A 3-as IC-n keresztül ez a kimenet a fülhallgatóra kerül.

A vezetékezés után kapcsolja be [on] és forgassa a teljesítményszabályozót. Az 1-es IC-re vitt feszültség a szabályozó  elforgatása szerint változik és ezt a feszültségváltozást alakítjuk át frekvenciaváltozássá, amit hallhat a fülhallgatóban.