5) Még több kaland,  műveleti erősítő áramkörökkel

306. gyakorlat feszültségvezérelt erősítő

U1  324 	R1  10 kOhm 	R9   33 kOhm   	R17  4,7 kOhm 	C1  1 µF

Q1  NPN 	R2  10 kOhm 	R10 1 kOhm 		R18  4,7 kOhm 	C2  0,1 µF

Q2  NPN 	R3  47 kOhm 	R11 100 kOhm 	R19  10 kOhm 		C3  0,01 µF

Q3  NPN 	R4  47 kOhm 	R12 22 kOhm 		R20  100 kOhm 	C4  0,1 µF

Q4  PNP 	R5  10 kOhm 	R13 4,7 kOhm 		R21  100 kOhm 	C5  0,1 µF

Q5  NPN 	R6  22 kOhm 	R14 4,7 kOhm 		R22  10 kOhm 		C6  1 µF

D1  Si 		R7  150 kOhm 	R15 1 kOhm 		R23  100 kOhm 	C7  0,1 µF

R8  10 kOhm 	R16 1 kOhm 		R24  47 kOhm

A feszültségvezérelt erősítő olyan erősítő, ami változtathatja az egyenáramú feszültség erősítésének mértékét. Gyakran hívják ”VCA”-nak.

Vessen egy pillantást a kapcsolási vázlatra. Az 1-es IC egy oszcillátor, ami generálja a gyakorlatnál alkalmazott AC jelet. Egy magas ”beep” hangot ad ki. A Q1 és a Q2 differenciál erősítőként működik, ami a teljesítményszabályozón és a Q3 - Q5-n  beállított DC feszültség erősítésének mértékét változtatja. A 2-es IC a vezérelt kimenőjelet felhasználva adja a hangot a fülhallgatóba.

A vezetékezés után kapcsolja be a készüléket [on] és forgassa el a szabályozót. A hang erőssége a szerint változik, ahogy a szabályozót elforgatja.