313. gyakorlat   hangriasztó

U1  74HC00 	RA  68 Ohm     	R2  470 Ohm 	R7  10 kOhm    	C1  10 µF

U2  324 	RB  100 kOhm  	R3  10 kOhm 	R8  270 Ohm 		C2  3,3 µF

DA  Si 		RC  150 kOhm 	R4  10 kOhm 	CA  100 µF 		C3  0,1 µF

DB  Si 		RD  47 kOhm 		R5 1 kOhm 	CB  0,1 µF 		C4  0,1 µF

Q1  NPN 	R1  33 kOhm 		R6  220 kOhm

Ez egy hangriasztó, amely az Ön hangjára, vagy valamely más hangra reagál és riasztó fény- vagy hangjeleket ad ki.

A vázlatból láthatja, hogy a fülhallgatót használjuk mikrofonként  a  gyakorlatnál.   A mikrofon hangjelét az 1-es IC erősíti, a DA és DB rektifikálja és a 2-es IC komparátorra juttatja. Ha beszél a mikrofonba, a 2-es IC kimenetet bocsát ki.

Az áramkör vezetékezése után teljesen forgassa a teljesítményszabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba és kapcsolja be a készüléket [on]. Majd lassan forgassa a szabályozót ellentétes irányban, miközben beszél a mikrofonba, és arra helyre állítsa be a szabályozót, ahol a LED kigyulladt. Ha a LED kialszik, amikor már nem beszél a mikrofonba, biztos lehet benne, hogy a riasztó jól működik.

Most nézzük meg, mi történik, amikor összekapcsoljuk A-t és B-t. Megfigyelheti, hogy a LED kigyullad és ugyanakkor figyelmeztető ”beep” hangot hall a hangszóróból. Ezzel összeállított egy riasztót, amely figyelmeztető fény és hangjeleket képes kibocsátani.

[earphone] = fülhallgató, 	[output] = kimenet,

[amp] = erősítő, 		[input] = bemenet,

[comp] = komparátor, 		[speaker] = hangszóró,

[control] = szabályozó,