396. gyakorlat   hőfok riasztó

U1  74HC00 	R1  270 Ohm 	R5  2,7 kOhm 		RA  330 kOhm 	CA  1 µF

U2  324 	R2  3,3 kOhm 	R6  220 kOhm 		RB  47 kOhm 		CB  0,1 µF

Q1  NPN 	R3  4,7 Ohm 	R7  10 kOhm 		C1  0,1 µF 		D1  Si

Q2  NPN 	R4  3,3 kOhm 	R8  100 Ohm 		C2  0,1 µF

A 253. gyakorlatnál megtudtuk, hogy a tranzisztorok megváltoztatják karakterisztikájukat a hőmérséklet emelkedésére vagy csökkenésére. Ennél a gyakorlatnál ezt a funkciót hőérzékelő tranzisztor alkalmazásához használjuk fel és egy olyan riasztót készítünk, ami hangjelzést ad, amikor emelkedik a hőmérséklet.

A tranzisztorok ellenállása csökken, ha a hőmérséklet emelkedik és megnövekszik, ha a hőmérséklet csökken. A vázlat mutatja, hogy  ezt a változást feszültségváltozássá alakíthatjuk át a komparátor (IC1) révén, az oszcillátor működtetéséhez (IC2). A teljesítményszabályozóval állíthatja be azt a hőmérsékletet, amelynél a riasztó hangjelzést ad.

A vezetékezés után kapcsolja be a készüléket [on] és állítsa arra a helyre a teljesítményszabályozót, ahol megszűnik a hangjelzés. Majd fogja a kezébe a Q1 tranzisztort (hőérzékelő), hogy emelje a hőmérsékletét és hamarosan hallani fogja a riasztó hangját. Ha megfelelően működik a gyakorlat, akkor hajszárítóval, stb. melegítse fel a Q1-t és különböző helyekre állítsa be a szabályozó riasztási hőmérsékletét.