376. gyakorlat   kaputelefon

U1  546 	R2  4,7 kOhm 		C1  470 pF 	C4  1 µF 	C7  10 µF

Q1  NPN 	R3  100 Ohm 		C2  0,47 µF 	C5  0,47 µF 	C8  470 µF

R1  100 kOhm 	R4  100 Ohm 		C3  1 µF 	C6  10 µF 	C9  100 µF

Most készítsünk egy egyszerű kaputelefont. A vezetékezés után állítsa a csúszókapcsolót felső helyzetre és beszéljen a fülhallgatóba (mint mikrofon). Forgassa lassan a teljesítményszabályozót az óramutató járásával azonos irányban. A hangjának erősebben kell szólnia a hangszóróból. Ne túl gyorsan forgassa a szabályozót, mert akusztikus visszacsatolás (begerjedés) következhet be.

Állítsa a csúszókapcsolót alsó helyzetre. Most megcserélődik a fülhallgató és a hangszóró funkciója - a hangszóróba beszéljen és a hangját a fülhallgatóból fogja hallani.

A fülhallgató és a csúszókapcsoló a kaputelefon vezéradójaként működik és a hangszóró pedig távállomásként. Ezt a rendszert alkalmazza az otthoni kaputelefon is.

[talk] = beszéd,  [listen] = meghallgatás,

[master] = vezér-, gazdaállomás,

[earphone] = fülhallgató,   [speaker] = hangszóró,

[remote] = táv-(állomás)

[switch] = kapcsoló.